- 系统接线图

第一步 设置门禁机编码（如不需要设置不同的卡开不同的门，可以省略此步骤）出厂默认编码为0

打开门禁机后壳，通过电路板的拨位开关来设置 。

第二步在软件上

2设置门禁机参数

2·1 可以根据需要选择扇区（0-15），和扇区密码（6组0-255之间的数字），勾选这5个选项，如图

2.2 点击把以上信息写入管理卡。

为保证门禁机时间的准确性，写完管理卡后，去所有的门禁机上各连刷2次（刷一次提示“滴滴”再刷一次提示“滴滴”，表示设置成功。

2.3 初始化用户卡

打开管理软件后，同时按住 ， ctrl+alt+y  三个按键，即可出来卡片初始化窗口。

所有用户卡片都需要初始化以后才能使用。

2.4：用户资料设置

六 发用户卡片

在左下角栏目中选择住户名，中间设置好卡片的使用有效期，右边设置好此用户卡的开门权限，点写入卡片。

七 数据库备份（很重要需特别注意！！！！！！！！！！！！！！！！！）

这个很重要，请特别注意，所有用户资料建好，发完卡以后，一定要登记备份数据库，这样以后即使电脑重装系统也不会影响到用户和资料

具体方法，系统管理 ---数据库维护

写上日期，选择备份的路径，点备份即可（可以将备份放其他电脑或U盘），重装系统或换电脑后，找到备份的数据库，直接点恢复就好了 。